## Slide 1
Información a la población sobre emergencias nucleares y radiológicas
Fecha / Procedencia
Fábrica de Juzbado

## Slide 2: Índice
Nociones básicas sobre la radiactividad y sus efectos en el ser humano y el medio ambiente. Pág. 3
2. Categorías de emergencia y sus consecuencias para la población y el medio ambiente. Pág. 8
3. Medidas de emergencia previstas para alertar, proteger y socorrer a la población en caso de emergencia nuclear o radiológica. Pág. 11
4. Información sobre el comportamiento de la población en caso de emergencia nuclear o radiológica. Pág. 13

## Slide 3
Nociones básicas sobre la radiactividad y sus efectos en el ser humano y el medio ambiente

## Slide 4: Qué es la radiactividad y cómo se producen las radiaciones ionizantes
La radiactividad es una propiedad natural de algunos materiales cuyos átomos tienen núcleos inestables. Al transformarse para alcanzar una mayor estabilidad, liberan energía en forma de radiaciones ionizantes, un proceso espontáneo llamado desintegración radiactiva. Estas radiaciones pueden ionizar la materia, lo que explica tanto sus aplicaciones útiles como sus posibles efectos sobre las personas y el medio ambiente.
Las radiaciones ionizantes no pueden detectarse con los sentidos, por lo que requieren equipos específicos para su medición. Todas las personas están expuestas de manera continua a la radiación natural de fondo, procedente del entorno y de ciertos alimentos, a la que pueden sumarse fuentes artificiales en ámbitos médicos, industriales o científicos.
El riesgo asociado a la radiación no depende solo de su existencia, sino del tipo de radiación, su energía, el tiempo de exposición y la dosis absorbida. Conocer estas características permite comprender cómo se evalúan los riesgos y por qué existen planes y procedimientos específicos para garantizar la seguridad de las personas y del entorno.

## Slide 5: Tipos de radiación ionizante y sus características
Las radiaciones ionizantes se clasifican en alfa, beta y gamma, y se diferencian por su naturaleza física, su energía y su poder de penetración, lo que determina su comportamiento y sus posibles efectos sobre las personas.
La radiación alfa tiene un poder de penetración muy bajo y se detiene con papel o con la piel superficial, por lo que solo resulta peligrosa si el material radiactivo entra en el organismo.
La radiación beta presenta una penetración intermedia: atraviesa el papel, pero se detiene con aluminio y puede afectar a los tejidos en caso de contacto o incorporación al cuerpo.
La radiación gamma es muy energética y altamente penetrante, pudiendo atravesar materiales densos, por lo que requiere blindajes de hormigón o plomo y un control más estricto.
Comprender estas diferencias es fundamental para valorar correctamente los riesgos y aplicar las medidas de protección adecuadas en cada situación.

## Slide 6: Tipos de radiación ionizante y sus características

## Slide 7: Tipos de radiación ionizante y sus características
Cuando las radiaciones ionizantes interactúan con los tejidos vivos pueden alterar las células y provocar efectos sobre la salud, que dependen de la dosis recibida, el tipo de radiación y el tiempo de exposición. Desde el punto de vista biológico se distinguen dos tipos de efectos:
  Los efectos inmediatos o deterministas aparecen tras dosis elevadas, que superan una determinada dosis umbral en poco tiempo. Los tejidos más sensibles son la médula ósea, los órganos reproductores y los ojos.
  Los efectos tardíos o estocásticos pueden manifestarse años después, como determinados cánceres o alteraciones genéticas, sin una dosis umbral definida, aumentando su probabilidad de aparición con la dosis.
En el medio ambiente, la liberación de material radiactivo puede causar contaminación de aire, agua y suelos, temporal o persistente. Por ello, la planificación y el control de las instalaciones nucleares y radiológicas buscan prevenir estas liberaciones y minimizar cualquier impacto sobre las personas y el entorno.

## Slide 8
Categorías de emergencia y sus consecuencias para la población y el medio ambiente

## Slide 9: Clasificación de emergencias nucleares
Los accidentes previsibles en las instalaciones nucleares se clasifican, según el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN) en cuatro categorías (I a IV) según su gravedad y la posible liberación de material radiactivo. Esta clasificación se realiza en el Plan de Emergencia Interior (PEI) de cada instalación, de acuerdo con su estudio de seguridad, y se comunica a las autoridades competentes junto con una evaluación inicial del suceso.
Categoría PLABEN | Descripción | Implicaciones generales
I | No producen liberación de material radiactivo | No requieren medidas de protección en el exterior.
II y III | Pueden dar lugar a liberación limitada de material radiactivo sin consecuencias en el exterior | No requieren medidas de protección en el exterior. Aconsejable establecer medidas preventivas y de coordinación.
IV | Liberación significativa de material radiactivo al exterior. | Se deben tomar medidas de protección a la población

## Slide 10: Clasificación de emergencias nucleares en la Fábrica de Juzbado
En el caso concreto de la Fábrica de Juzbado, el Plan de Emergencia Interior establece que la categoría máxima prevista es la Categoría III. Esto significa que no se contemplan emergencias que tengan impacto en el exterior de la instalación y que la gestión de una eventual emergencia se basa en la notificación a las autoridades y la coordinación para el control del suceso.
Categoría PLABEN | Descripción | Implicaciones generales
I | No producen liberación de material radiactivo | No requieren medidas de protección en el exterior.
II y III | Pueden dar lugar a liberación limitada de material radiactivo sin consecuencias en el exterior | No requieren medidas de protección en el exterior. Aconsejable establecer medidas preventivas y de coordinación.
IV | Liberación significativa de material radiactivo al exterior. | Se deben tomar medidas de protección a la población

## Slide 11
Medidas de emergencia previstas para alertar, proteger y socorrer a la población en caso de emergencia nuclear o radiológica

## Slide 12: Notificación y coordinación con las autoridades competentes
En la Fábrica de Juzbado, la gestión de una posible emergencia nuclear o radiológica está definida en el Plan de Emergencia Interior, que establece una respuesta inmediata, ordenada y coordinada con las autoridades competentes.
En caso de emergencia, las medidas previstas respecto a la población se centran en la comunicación y coordinación institucional, mediante la notificación inmediata al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la Subdelegación del Gobierno y a Protección Civil.
Tras estas notificaciones, ENUSA se pone a disposición de las autoridades para colaborar con información técnica, apoyo operativo o los recursos que se requieran, garantizando que la gestión de la emergencia y la información a la población se realicen siempre bajo la dirección de las autoridades, de forma coordinada, transparente y basada en fuentes oficiales.

## Slide 13
Información sobre el comportamiento de la población en caso de emergencia nuclear o radiológica

## Slide 14: Pautas generales de actuación para la población
Cumplimiento de instrucciones oficiales
  La población debe seguir siempre las instrucciones de la autoridad competente para garantizar una respuesta eficaz y segura.
Confianza en información oficial
  Es fundamental confiar en la información oficial y evitar difundir rumores o mensajes no confirmados que puedan generar alarma.
Comunicación clara y sencilla
  Las recomendaciones se basan en principios claros y comprensibles para evitar confusión y facilitar la actuación correcta.
Coordinación y gestión eficaz
  Las autoridades tienen la información y medios necesarios para coordinar una gestión ordenada durante
  la emergencia.

## Slide 15
(+34) 923 329 700
comunicacion@enusa.es
Fábrica de Elementos Combustibles
ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
Ctra. Salamanca - Ledesma Km. 26
37115 – Juzbado
Salamanca